## Slide 1
Projekt: Fyra i rad
Linus Classon
Axel Brinkeby
Linus Nygård
Felix Bergström

## Slide 2
Vad ska projektet kunna göra?
Två spelare ska kunna spela mot varandra
Spelplanen är en 8x8 RGB LED matris
Analoga joysticks används för styrning
Spelarnas poäng på 7-segmentsdisplayer
Ett kort pip när spelaren gjort sitt val

## Slide 3
Blockdiagram över projektet

## Slide 4
Spelprocessorn
I main-loopen flyttar den aktiva spelarens markör runt med joysticken
Interrupt triggas när spelaren trycker på joysticken:
    kontroll om spelaren kan placera här
    Skicka data till videoprocessorn om att spelaren placerar här
    Kontroll om spelaren vinner genom att placera här

## Slide 5
Spelprocessorn: Main loop
För att flytta runt en markör med hjälp av joysticken och skicka info till videoprocessorn

## Slide 6
Spelprocessorn: Interrupt
När en spelare trycker på joysticken för att placera en markör

## Slide 7
Dataprotokoll
För att skicka data från spelprocessorn till videoprocessorn
UART, 8 databitar, 1 stop bit, 9600 baudrate
4 bytes skickas:
  Start-byte: 0xFF
  Instruktions-byte
  Data 1: X position eller poäng för spelare 1
  Data 2: Y position eller poäng för spelare 2

## Slide 8
Videoprocessorn
I MAIN gör vi följande:
  Laddar in fyra bytes som ska skickas till displayen
  Skickar dem med hjälp av SPI
  Skiftar INDEX, vilket väljer nästa rad som ska lysa upp
  Checkar efter och översätter nästa kommando från spelprocessorn

## Slide 9
Videoprocessorn-Läs och skicka

## Slide 10: Videoprocessorn-Muxare och Insruktions check
Videoprocessorn-Read/Send

## Slide 11: Frågestund